|  | № |  |
| --- | --- | --- |

| На № |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

- Наименование организации:

- Причины обращения:

- Адрес объекта:

- Источник теплоснабжения:

- Назначение объекта: ______________________________________________________

- Точка подключения:  ______________________________________________________

- Параметры теплоносителя в точке присоединения:

в отопительный период  Р1 =м.в.ст.  Р2 =м.в.ст.  Т1 = ºС  Т2 = ºС

в межотопительный период  Р1 =м.в.ст. Р2 =м.в.ст.  Т1 = ºС  Т2 =ºС

Температура в точке излома температурного графика Т1 =ºС  Т2 =ºС

Расчетная температура наружного воздуха - минус 24 оС

- Схемы присоединения систем теплопотребления:

- Системы теплопотребления оборудовать комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды с обеспечением стабилизации гидравлических режимов внешней тепловой сети и источника теплоты в соответствии с действующими нормативными документами.

- Узлы присоединения и узлы учета тепловой энергии для жилых, встроенных помещений и автостоянок запроектировать раздельно, с размещением в отдельных помещениях.

- Расчетные тепловые нагрузки: ∑ Q =         Гкал/час, в том числе:

- отопление

- вентиляция

- г/водоснабжение

- технологические нужды

- Информационное письмо о возможности подключения:

- Разработать проект теплоснабжения и представить на согласование в ГУП "ТЭК СПб" три экземпляра рабочей документации и 1 экземпляр на электронном носителе.

- Проектные работы выполнять только в проектных организациях, имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- При проектировании и строительстве тепловых сетей руководствоваться Региональным методическим документом «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге» (РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург), рекомендован к применению распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт- Петербурга от 13.01.2012 № 3 и Положением о технической политике Государственного унитарного предприятия «Топливно-Энергетический комплекс Санкт-Петербурга», введенным в действие приказом № 799 от 18.10.2022г.

- В проекте предусмотреть:

- Принципиально согласовать в ОПС КГА зону прокладки тепловых сетей.

- Точку подключения, прокладку тепловых сетей по ведомственным территориям и подвалам зданий согласовать с их собственниками.

- В случае необходимости на период работ по реконструкции тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей, разработать проект и построить  временные тепловые сети. Диаметр временных трубопроводов согласовать с отделом режимов ФТС ГУП «ТЭК СПб».

- В случае попадания существующих тепловых сетей под пятно застройки, при необходимости, выполнить вынос.

- При подземной прокладке трубопроводов - тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мСо с системой дистанционного контроля влажности изоляции.

- Задание на проектирование раздела «Защита от коррозии», которое необходимо получить в ГУП «ТЭК СПб» после разработки проектных решений по прокладке наружных тепловых сетей.

- Раздел «Защита от коррозии», который необходимо представить на согласование в ГУП "ТЭК СПб".

- Арматуру и трубопроводы выбрать на основании расчетного давления теплоносителя не ниже 16 кгс/см2.

- При подземной прокладке, для обеспечения компенсации трубопровода - сильфонные компенсаторы.

- Обвязку закрытых выпусков в изоляции.

- Существующие тепловые сети, попадающие под вновь проектируемые проезды запроектировать и выполнить в футлярах.

- При пересечении проезжих частей дорог конструкции, обеспечивающие ремонт тепловых сетей без вскрытия асфальтовых покрытий.

При проектировании теплового пункта:

а) Выбор оборудования с возможностью работы в широком диапазоне гидравлических перепадов.

б) Ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при  Тн.в.= - 24оС.

в) Коррекцию автоматического регулирования расхода тепла в системе отопления по температуре внутреннего воздуха в наиболее характерных помещениях (для д. садов и школ).

г) Возможность ограничения минимального расхода теплоносителя из тепловой сети.

д) На вводе в ИТП запроектировать фланцевую арматуру.

- В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренние системы ГВС зданий предусматривать из коррозионностойких материалов, удовлетворяющих требованиям нормативных документов РФ по строительству.

- На стадии разработки рабочей документации проект тепловых сетей от точки подключения объекта до ИТП увязать с проектом строительства тепловой сети от точки присоединения на существующей тепловой сети до точки подключения, выполняемым по заказу ГУП «ТЭК СПб» для подключения данного объекта.

- Сроки проектирования и сроки строительства тепловых сетей от точки подключения объекта до ИТП увязать со сроками проектирования и строительства тепловой сети от точки присоединения на существующей тепловой сети до точки подключения, выполняемым по заказу ГУП «ТЭК СПб» для подключения данного объекта.

- Разработать паспорта систем теплопотребления, проекты ИТП, УУТЭ и представить на согласование в ГУП «ТЭК СПб».

- Запроектировать коммерческий узел учета тепловой энергии в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1034, и согласовать в ГУП «ТЭК СПб». При проектировании предусмотреть установку оборудования сбора и передачи данных, имеющего совместимые с автоматизированной системой сбора показаний ГУП «ТЭК СПб» (АССП) характеристики, а также обеспечить возможность подключения к указанному оборудованию для удаленного сбора данных с тепловычислителя в АССП.

Характеристики оборудования:

Оборудование связи, устанавливаемое на узле учета, должно обеспечивать передачу данных в АССП ГУП «ТЭК СПб» преимущественно по беспроводным сетям стандарта GSM 900/1800 c использованием технологии пакетной передачи данных (GPRS). Устройства связи (модемы, адаптеры, коммуникаторы и т.п.) должны обеспечивать регламентированную (по расписанию, заданному в устройстве) передачу накопленных прибором учета (тепловычислителем) архивных данных на сервер(ы) АССП и непрерывный контроль нештатных ситуаций, регистрируемых тепловычислителем».

- В соответствии с разработанными и согласованными проектами построить тепловые сети, выполнить монтаж оборудования тепловых пунктов и УУТЭ.

- Работы по строительству тепловых сетей, связанные с отключением действующих трубопроводов, должны производиться по графику, согласованному с ГУП "ТЭК СПб" и районной администрацией.

- Исполнительную документацию, на существующую тепловую сеть в точке подключения, получить в Районе тепловых сетей по письменному запросу в адрес Филиала тепловых сетей.

- Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории – 5 лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Заявитель:								Исполнитель:

_____________________						Начальник департамента

по перспективному развитию      ___________/___________/					________________  		м.п.									м.п.

# Text boxes

Наименование должности

Наименование предприятия

И.О. Фамилия

Гкал/час

Гкал/час

Гкал/час

Гкал/час